TRANSMISII CU LANŢURI

- transmisia cu lanţuri se realizează între arbori paraleli;

- mişcarea se transmite prin înfăşurarea şi angrenarea lanţurilor cu roţile montate pe arbori şi având prelucrată o dantură specială la periferie;

- sunt utilizate pentru antrenarea arborilor care lucrează în condiţii grele, situaţi la distanţe mici, între 0,5-5m unul de altul;

- lanţurile sunt elemente de tracţiune formate din zale articulate între ele;

- principiul transmisiei se bazează pe angrenarea lanţului cu dantura roţilor specială;

- transmisia cu lanţuri se utilizează la acţionarea manuală a palanelor, la acţionarea troliilor, a instalaţiilor de foraj, etc;

- tipurile de lanţuri se deosebesc prin forma zalelor şi a danturii roţilor respective;

- materiale din care sunt confecţionate lanţurile: oţel, alamă, bronz, etc.

Avantajele utilizării transmisiilor cu lanţuri:

- evitarea alunecărilor pe roţi;

- transmiterea de sarcini mari;

- unghiurile de înfăşurare sunt mult mai mici decât la transmisia cu curele.

Dezavantajele utilizării transmisiilor prin lanţuri:

- zgomot mare în funcţionare;

- lanţurile sunt mai puţin elastice decât curelele şi deci transmisia este sensibilă la şocuri;

- uzură mare în zonele de articulaţie ale zalelor.

Lanţul este alcătuit dintr-o serie de piese identice, articulate între ele, numite zale.

Clasificarea lanţurilor

|  | lanţ cu zale ovale şi dreptunghiulare; lanţ cu zale cârlig; lanţuri articulate; lanţuri patent; lanţuri cu mărgele. |
| --- | --- |

Roţile pentru lanţuri

1) Roţi pentru lanţuri ovale sau dreptunghiulare

- sunt confecţionate din: oţel carbon de cementare, oţeluri aliate, alamă, materiale plastice;

- sunt asemănătoare roţilor dinţate;

- se deosebesc de roţile dinţate prin profilul dintelui şi lăţimea mai redusă;

- există în două forme constructive:

a) zala este culcată pe roată;

b) zala pătrunde într-un şanţ special prelucrat pe periferia roţii.

2) Roţile pentru lanţuri articulate

- au la periferie dinţi care pătrund în spaţiile dintre plăcuţe;

- pentru a uşura angrenarea, flancurile dinţilor sunt executate sub formă de arcuri de cerc cu diametru mai mic decât diametrul bolţurilor;

- exemplu: angrenare cu lanţ Gall.

3) Roţile pentru lanţuri cu mărgele:

- au prevăzute locaşuri conice, semisferice alternative sau sferice în care pătrund bilele lanţului

a-locaşuri conice    b-locaşuri semisferice   c-locaşuri sferice

Asamblarea transmisiilor cu lanţuri

Etape:

- montarea roţilor pe arbori;

- fixarea lanţurilor;

- îmbinarea lanţurilor.;

- se folosesc asamblări cu pene sau caneluri;

- se verifică bătăile radială şi frontală;

- se verifică paralelismul axelor roţilor;

- se verifică deplasarea relativă a acestora

- se prind capetele după stabilirea lungimii lanţului;

(exemplu: dispozitiv pentru prinderea zalelor unui lanţ Gall)

- după montarea lanţului se verifică bătăile radiale şi axiale, precum şi întinderea lanţului;

- verificarea întinderii lanţului se face prin măsurarea săgeţii acestuia sub efectul greutăţii proprii

- în timpul funcţionării transmisiei cu lanţuri, săgeata nu trebuie să fie mai mare de 0,02A

(A este distanţa dintre axele roţilor de lanţ în milimetri) pentru transmisii orizontale.

Metode de ungere

Transmisiile cu lanţuri funcţionează unse. Metoda de ungere depinde de viteza şi pasul lanţului:

- manuală (la sarcini şi viteze reduse);

- prin picurare (la sarcini mici şi viteze de 1-7m/s, picăturile căzând pe fiecare rând de zale, în spaţiul dintre eclisa interioară şi exterioară, pe ramura condusă a lanţului);

- sub presiune (se folosesc duze cu jet de ulei pentru viteze mai mari de 7 m/s).

Bibliografie

Dobrotă, V., Atanasiu, M., Stere, N., Manolescu, N., Popovici, M., Organe de maşini şi mecanisme, Manual pentru licee industriale şi agricole, clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1996